### Описание создаваемой экспертной системы для тепловизионного неразрушающего контроля ходовых частей подвижного состава

С помощью тепловизоров возможно обследование ходовых частей подвижного состава на ходу. Это было доказано в докторской диссертации:

Тепловая диагностика элементов ходовых частей подвижного состава 
тема диссертации и автореферата по ВАК 05.22.07, доктор технических наук Алексенко, Владимир Михайлович

http://www.dissercat.com/content/teplovaya-diagnostika-elementov-khodovykh-chastei-podvizhnogo-sostava

При взаимодействии колеса с рельсом и тормозной колодкой возникает его нагрев, что хорошо видно с помощью тепловизора. Проблемы, возникающие в буксовом узле также хорошо диагностируются с помощью ИК-камеры.

Суть метода — в выявлении существенных отклонений температур (температурных аномалий) конкретных конструктивных элементов (колёс, буксового узла) от средних по составу/вагону. Могут быть найдены как элементы с перегревом (трущиеся части, подверженные повышенному износу), так и факт отключённых тормозов.

К примеру, если в среднем по вагону температура колёс будет 20º и все колёса будут попадать в узкий температурный диапазон +/- 3º — то можно сделать вывод, что все колёса работают в одинаковом режиме и неисправностей с тормозной системой нет.

Если в таком же составе у какого-то колеса температура будет отличаться от среднего на существенную величину (более 5º, к примеру) — то можно утверждать, что там есть дефект. Причём, это именно дефект, а не авария! Колесу стоит уделить повышенное внимание, чтобы выявить причину температурной аномалии, привести в порядок тормозную систему, либо выявится какая-то другая причина, возможно, связанная с неправильной геометрией колеса.

Такой же подход к данным от буксовых узлов. Если температура некоторой буксы сильно отличается от средней температуры по составу/вагону — значит в ней есть дефект. Существующие системы "Диск", "КТСМ-2" и т.д. определяют наличие аварии с помощью константно заданных значений температур и требуют ручной регулировки зима/лето, но с помощью статистического анализа неисправности могут быть выявлены намного раньше, ещё задолго до момента появления аварии.

### Результативность тепловизионного метода

В открытых источниках указано, что комплекс тепловизионной диагностики ходовых частей “ПАУК”, созданный группой д.т.н. Алексенко В.М., способен выявлять неисправности на уровне квалифицированного осмотрщика, о чём есть телеграмма №6190 от 21 апреля 2008г за подписью вице-президента ОАО РЖД В.А. Гапановича и заключение по результатам эксплуатации комплекса тепловой диагностики ходовых частей грузовых вагонов, созданное по результатам проведённого совещания в РГУПС с участием В.А. Гапановича.

В связи со скоропостижной кончиной в 2009г. д.т.н. Алексенко В.М., разработанный им комплекс больше нигде не устанавливается, проект закрыт.

### Что разработано

Используя научные данные, опубликованные в диссертации, патенте и других открытых источниках выявить дефект возможно, но только при наличии измеренных температур всех узлов. Однако, как вычислить температуры сразу после прохода состава через пост контроля в автоматическом режиме — предложений нет.

Нами разработана программа, которая позволяет распознать вагоны и колёса на видео в автоматическом режиме от тепловизора и получить исходные данные для последующего анализа.

Разработаны алгоритмы:

- Поиска кадров, в центре которых присутствуют колёса

- Определение скорости состава в каждом кадре

- Распознавания типов вагонов по расстояниям между колёсными парами

- Определения центра колеса и диаметра колеса

- Определения температуры на внешней поверхности колеса и определения температуры буксового узла

### Дефектация

Тепловизионный метод позволяет идентифицировать следующие неисправности:

- Т1 уровень от 0 до 2 — перегрев всех колёсных пар одного вагона по отношению к средней температуре по составу (подозрение на излишнее нажатие тормозов ко всем колёсам вагона)

- Т2 уровень от 0 до 2 — холодные колёса у всего вагона по отношению к средней температуре по составу (подозрение отключение тормозов у вагона)

- Т3 уровень от 0 до 2 — колёса одной тележки горячее другой (подозрение на разрегулированность тормозной-рычажной передачи «ОРП», «а», завал рычагов и пр.)

- Т4 уровень от 0 до 2 — одно колесо в вагоне сильно отличается от других в этом же вагоне (подозрение на разрегулированность тормозной-рычажной передачи «ОРП», «а», завал рычагов и пр.)

- Б1 уровень от 0 до 2 — перегрев буксы по отношению к средней по составу (подозрение на попадание воды, износ подшипника и пр.)

В перспективе, возможно внедрение неисправностей связанных с:

- неравномерным прокатом колеса (неправильная геометрия и износ поверхности катания) – реализуется через оценку температуры колеса по мере его движения в кадре

- разность диаметров колёс как в вагоне, так и в соседних вагонах. Согласно регламенту, разница диаметров между соседними вагонами не должна превышать 6см, но довольно часто регламент не соблюдается по тем или иным причинам.

- Подвагонным оборудованием — актуально для пассажирского движения. Требует большой подготовительной работы.

Все параметры и чувствительность методов могут быть настроены под нужды конкретного депо.

### Что ещё предстоит сделать

- Создать алгоритм обеспечивающий корректное прерывание обработки при заходе нового состава и алгоритм постановки состава в очередь на обработку

- Создать пользовательский WEB-интерфейс для оператора с аутентификацией по логину/паролю

- Создать модуль записи видео с цифрового выхода выбранного тепловизора

- Получить оптимальные коэффициенты статистических функций для дефектации после проведённых полевых испытаний совместно с деповчанами (займёт 3-5 дней)

- Создать механизм предоставления электронных отчётов для руководящего состава посредством WEB-интерфейса

- Реализовать подключение к системам ОАО РЖД, которые предоставят информацию о номерах вагонов зашедшего поезда

### Эксплуатация системы

- Колесо локомотива нажимает на педаль - срабатывает сигнал ближнего оповещения

- Происходит запись состава. Он проходит через пост между двух тепловизоров, установленных по обе стороны от заходящего состава

- На видео состав выглядит как яркий объект, в ИК-спектре всё выглядит чёрно-белым. Что горячее - то светлее, что холоднее - то темнее.

- Запись заканчивается, компьютер начинает обработку записанного видео

- Происходит распознавание колёс, типов вагонов, поиск центров колёс, вычисление скорости и температур

- Согласно настроек - определяются дефекты и их уровни (от 0 до 2)

- Оператор дистанционно получает отчёт посредством WEB-интерфеса - набор теплотехнических паспортов вагонов зашедшего состава

- Если есть возможность - получить номера вагонов от Дороги, либо их вводит оператор вручную

### Перспективы внедрения

- Получение для каждого вагона собственного теплотехнического паспорта с независимой экспертной оценкой

- Функция чёрного ящика для информации о состоянии всех вагонов, прошедших через систему

- Переход на ремонт по фактическому состоянию, а не по плану

- Увеличение срока эксплуатации в 1.2-1.5 раза

- Удешевление эксплуатации вследствие лучшего контроля за степенью износа трущихся элементов

- Повышение безопасности на дороге

- Увеличение максимальной скорости движения составов

- Появляется возможность следить за историей каждого конкретного вагона - какие дефекты были в предыдущий его проход через комплекс

- Возможно объединение информации о вагонах и качестве проведённых ремонтов со всех установленных систем на одном центральном сервере для последующего централизованного анализа. Анализ вход/выход для каждого вагона.

- Возможно внедрение системы за рубежом

- Возможно внедрение системы среди частных операторов (Лукойл и т.п.)

### Приложение: зафиксированные типы неисправностей

| 305ЗО | 305 ЗАМЕДЛЕННЙ ОТПУСК |
| --- | --- |
| Авт | Авторегулятор неисправен |
| 305 нт | брак 305-не тормозит |
| ШБ | Выход штока больше нормы |
| ШМ | Выход штока меньше нормы |
| Зб | Забандажная колодка |
| Зб2 | Забандажные колодки |
| ЗВР | завал вертикальных рычагов |
| З | Завал горизонтальных рычагов |
| Н | Не обнаружено |
| НО | Не обследован |
| НОТ | Не обследован (отцеплен) |
| а | Не отрегулирован зазор а |
| А | Не отрегулирован зазор А |
| НК | Некондиционная колодка |
| ТД | Неправильно установлена длина внутренних тяг тележки |
| Т | Неправильное соединение тяг с вертикальными рычагами |
| НП | Неравномерный прокат (обычное колесо) |
| НП(РК) | Неравномерный прокат (редукторное колесо) |
| НП(ШК) | Неравномерный прокат (шкивное колесо) |
| О | Обледенение рычажной передачи |
| ОТТ | Обрыв тормозной тяги |
| ОРП | ослабление ремней привода |
| РДК | Разность диаметров колес в тележке более 10мм |
| РРП | Разрегулированность рычажной передачи |
| СВ | Слив воды на колесо |
| ТВ | Тормоз выключен |
| РК | Тормозные колодки разного типа |